## Slide 1
第2章 非线性控制系统
2.1 引言
非线性系统在实际物理系统中大量存在。
本章主要讨论两种经典的方法：
相平面法
描述函数法

## Slide 2
2.1.1 非线性系统
非线性系统
运动规律要用非线性代数方程或
非线性微分方程、非线性差分方程来描述，
不能用
线性方程描述的系统。
另外，
控制系统中若含有非线性环节，
则称为
非线性系统。
非线性系统一般不满足叠加原理。

## Slide 3
2.1.2 非线性系统的特点
1
多平衡点与系统的稳定性
在线性系统中，
系统的稳定性只与其结构形式及
参数有关，
而与初始条件无关。
其稳定性只取决于其
特征值在s平面上的分布。
而非线性系统的情况要复杂得多，
非线性系统往往
有多个平衡点。

## Slide 4
[例2-1]
研究一阶非线性系统
其初始条件为

## Slide 5
1
有两个平衡点x=0和x=1,系统的运动特性取决于初始条件。

## Slide 6
结论
非线性系统的稳定性除了与其结构形式及参数
有关以外，
还与初始条件有关。
当系统存在外部输入
时，
稳定性也可能与其输入有关。

## Slide 7
[例2-2]
研究非线性系统

## Slide 8
2
极限环（limit cycles）
在非线性系统中，
往往有这样的现象：
即使无外部
激励，
系统也可能产生具有一定振幅和频率的稳定的
等幅振荡，
叫做极限环或自激振荡。
极限环是非线性系统特有的一种重要现象，
在工程实践中经常会遇到。

## Slide 9
当x>1，阻尼系数>0，阻尼器从系统中吸收能量，系统运动趋向收敛；
当x<1，阻尼系数<0，阻尼器给系统反馈能量，系统运动可能趋向发散；
由于非线性阻尼随x(t)变化，系统运动即不可能趋于无穷，也不会衰减到零，而是保持一种持续振荡，其与初始条件无关，称为极限环。
[例2-3]

## Slide 10
Van der Pol方程的状态响应曲线
X(t)

## Slide 11
无阻尼的质量-弹簧系统的传递函数为
其极点位于复平面的虚轴上，
这是临界稳定系统。
在一定的初始条件下，
系统的输出为
系统的输出也是一种等幅振荡。

## Slide 12
临界稳定线性系统
的等幅振荡输出
非线性系统的
等幅振荡极限环
两者之间
完全不同！

## Slide 13
不同点
极限环自激振荡的幅值与初始条件无关；
而临界稳定线性系统的等幅振荡幅值由初始条件
决定。
临界稳定线性系统对于参数的变化十分敏感，
参数的微小变化可能导致收敛或不收敛；
而非线性系统的极限环不易受参数变化的影响。

## Slide 14
3
非线性控制系统的频率响应
非线性系统
正弦输入信号
含有高次谐波分量
的非正弦周期函数
不能用频率特性或传递函数方法来分析和综合
非线性系统。

## Slide 15
4
非线性控制系统的其他特性
跳跃共振
次谐波振荡
异步抑制
分形现象
混沌现象

## Slide 16
2.1.3 非线性系统的分析方法
1
线性近似方法
小偏差线性化
2
分段线性化方法
3
相平面方法,主要针对二阶系统的运动分析
4
描述函数法，应用频率分析的近似方法，主要用于极限环分析
5
李雅普诺夫直接法，从能量的观点分析系统稳定性，并用于设计
经
典
方
法

## Slide 17
较为现代的方法
1
逆系统方法（或称为动态逆方法）
2
自适应控制方法
3
变结构控制方法
4
微分几何方法
5
微分代数方法
6
神经网络方法

## Slide 18
2.2 控制系统中的典型非线性特性
典型非线性的共同特点
不能应用小偏差线性化方法将其线性化，
一般称这类非线性特性为本质非线性。
非线性特性是静态的、定常的，
不涉及动态特性，
即不涉及微分关系。

## Slide 19
2.2.1 饱和特性
线性区宽度
线性区特性
的斜率

## Slide 20: 饱和特性的特点
控制系统中的元器件都是有限幅的，如放大器的饱和特性，伺服电机的控制电压，调节阀的行程等。
饱和特性使系统在大信号作用下的等效增益降低，使响应过程变长，稳态误差增大，甚至影响系统稳定性。
但合理利用饱和特性，可以保障系统和元件安全运行。

## Slide 22: 死区特性的特点
如伺服电机的死去电压、测量元件的不灵敏区等
死区特性的存在将产生系统静差，传感器误差，低速运行时由干摩擦特性引起的“低速爬行”现象

## Slide 24: 间隙特性的特点
典型的有齿轮传动的齿隙、液压传动的油隙等
系统中的间隙特性使系统输出产生滞后，从而降低了系统的相对稳定性，或使系统产生自持振荡。

## Slide 27
若 ，
则继电器的吸上电压与释放电压均为零，
称为理想继电器特性，如图：

## Slide 28
若 ，
则继电器的吸上电压与释放电压相等，
称为含死区无滞环继电器特性，如图：

## Slide 29
若 ，
则继电器的正向释放电压等于反向吸上
电压，
称为仅含有滞环的继电器特性，如图：

## Slide 30: 继电器特性的特点
继电器在控制系统中常常作为改善系统性能的切换元件
可以含有死区特性、饱和特性、滞环特性

## Slide 32: 变增益特性
变增益特性可以使系统在不同误差信号输入下做出不同反应
除上述典型非线性特性外，更复杂的非线性特性可以视为上述典型非线性特性的不同组合。

## Slide 33
2.3 相平面法的基本概念
及相轨迹的绘制
庞卡莱于1885年提出相平面分析法。
主要用于研究
二阶系统的运动特性。
相平面分析法的优点：
不但适用于平滑非线性，而且适用于本质非线性；
可以直观准确地反映非线性系统的稳定性、平衡
状态和稳态精度；
可以反映初始条件对系统运动轨迹的影响；
无需求解非线性微分方程，用图解法即可分析。

## Slide 34
相平面分析法的缺点：
相平面分析法不适用于三阶以上的系统。
相平面分析法是线性系统中时域分析法在非线性系统分析中的应用，输入为阶跃、斜坡等非周期信号。

## Slide 35
2.3.1 相平面方法的基本概念

## Slide 39
2.3.2 相轨迹的性质
1
相轨迹的斜率

## Slide 41
2
相轨迹的对称性条件
关于横轴或纵轴对称的曲线，其对称点的斜率互为
相反数；
关于原点对称的曲线，其对称点的斜率相等。

## Slide 43
3
相轨迹的奇点

## Slide 46
两个奇点附近，相轨迹的运动模式具有不同的特性。

## Slide 47
4
相轨迹通过 轴处的斜率
相轨迹通过 轴处的斜率为 ，
即相轨迹与
轴垂直相交。

## Slide 48
5
相轨迹的运动方向

## Slide 53
2
等倾线法
等倾线法的优点是不必求解微分方程，
而通过作图
即可近似地画出系统的相轨迹。
它适合于分析能用数学
解析表达的非线性系统，
也适合于分析线性系统。

## Slide 55
0
等倾线
切线方向
斜率固定
相轨迹

## Slide 57
0

## Slide 58
注
当等倾线为曲线时，
用等倾线法画相轨迹是很麻烦
的。
用等倾线法画相轨迹一般只适合于等倾线为直线的
情形。

## Slide 59
2.4 相平面图的分析
根据相平面图可以求出系统动态过程的时间函数，
也可以分析二阶线性系统和非线性系统的动态品质，
如超调量、振荡次数等。

## Slide 60
2.4.1 由相平面图求取系统运动
的时间解（略）
由相平面（ - 平面）上的相轨迹，
求取 关于
的函数关系式 。
本课程介绍两种方法：
[1]
根据 求时间解
（近似式）

## Slide 61
0
A
B
C
D

## Slide 62
0
A
B
C
D

## Slide 63
[2]
根据 求时间解
两边积分得：

## Slide 64
0
1
-1
1
A
B
1
-1
A
B
0